## Slide 1: Biyomedikal Teknoloji
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ortopedik Protez ve Ortez Programı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Burak İSTANBULLU
DERS-1
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİYE GİRİŞ VE UYGULAMA ALANLARI
  Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (M4 Binası Arkası)
  0222 239 37 50 - 3186
  oburak.istanbullu@ogu.edu.tr

## Slide 2: Ders İçeriği
Biyomedikal Teknoloji ve Biyomedikal Mühendisliği
  Terminoloji
  Biyomedikal Teknolojinin Alt Dalları
  Biyomedikal Teknolojinin Tarihsel Gelişimi
  Tanı-Teşhis-Tedavi Sistemleri
  Protez ve Ortez Alanında Tanı-Teşhis-Tedavi Süreçleri
Biyomedikal Teknolojinin Genel Klinikte ve Protez/Ortez Alanındaki Uygulamaları
  Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
  Biyomedikal Enstrümantasyon ve Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
  Rehabilitasyon Robotiği
  Biyomalzemeler
  Biyomekanik

## Slide 3: BÖLÜM-1 Biyomedikal Teknoloji ve Biyomedikal Mühendisliği
  Terminoloji
  Biyomedikal Teknolojinin Alt Bilim Dalları
  Biyomedikal Teknolojinin Tarihsel Gelişimi
  Tanı-Teşhis-Tedavi Sistemleri
  Protez ve Ortez Alanında Tanı-Teşhis-Tedavi Süreçleri

## Slide 4: Biyomedikal TERMİNOLOJİ
Biyo
Canlı Bilimi
Fiziksel yapı
Medikal
Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Cerrahi
Kimyasal süreç
Moleküler etkileşim
Fizyolojik mekanizma
İnsan sağlığı
Teşhis
Tedavi
Hastalık önleme
Sağlık koruma
Yaşam kalitesi iyileştirme

## Slide 5: Biyomedikal TERMİNOLOJİ
Biyomedikal Teknoloji
Sağlıkta tanı, teşhis, tedavi ve destek amacıyla yararlanılan tüm madde, araç-gereç, malzeme,ekipmanın üretimi ile ilgili bilim dalı
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal teknolojinin uygulamaya geçirilmesi için cihaz, ürün, sistem, araç-gereç ve çözümleme tasarımını yapan veya bunu uygulayan mühendislik dalı
Sağlıkla ilgili problemlerin çözümü için mühendislik teknolojisini biyoloji ve tıp ilkeleri birleştirerek kullanan disiplinler arası bir mühendislik dalı

## Slide 6: BİYOMEDİKAL TERMİNOLOJİ
Anatomi
Canlı organizmaların yapısal durumunu ve organizasyonunu inceler
Fizyoloji
Canlı organizmaların fonksiyonlarını ve çalışma süreçlerini inceler
Biyomalzemeler ve Yapay Organlar
Hasar gören, işlevini kaybeden veya tamamen yok olan bir doku veya organın yerine kullanılmak üzere ve yeniden fonksiyonellik sağlamak amacıyla, doğal veya yapay yollarla üretilen malzemeler ve yapılardır.
Biyouyumluluk
Biyomalzemelerin ve yapay organların, ihtiyaç duyulan vücut bölgesinde herhangi bir zararlı etkisi meydana getirmeden kullanılabilmesi
Biyomekanik
Canlı sistemlerin kuvvet veya yük altındaki statik (durgun) veya dinamik (hareketli) davranışlarını fiziksel ve mekanik açıdan incelenmesi ve analiz edilmesi
İskelet-Kas Sistemi
Vücudun damar ağı ve yapısı
Sinirsel iletim ağı
Sinir-Dolaşım-Sindirim-Boşaltım-Üreme-Endokrin-Solunum-İskelet-Kas Sistemleri
Metal/Seramik/Polimer/Kompozit malzemeler veya biyoteknoloji ile üretilen yapılardan oluşturulabilir.

## Slide 7: BİYOMEDİKAL TERMİNOLOJİ
Rehabilitasyon Mühendisliği
Rehabilitasyon, yaşam destek sistemleri gibi yardımcı ekipmanlar ve teknolojinin geliştirilmesi için mühendislik ilkelerinin uygulanması
Tıbbi Cihazlar
Hastalıkların tanı, teşhis, tedavi veya önlenmesi amacıyla kullanılan tüm araç, gereç, makine, teçhizat ve malzemelerdir
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Vücudun anatomik veya fizyolojik yapısının X-Ray, Ultrasonografi, MR, Empedans gibi parametreler kullanılarak görüntülenmesi için geliştirilen sistemler
Fonksiyonel dokuların tasarımı, geliştirilmesi veya işlevini kaybeden dokuların yenilenmesini sağlayan mühendislik alanı
Doku Mühendisliği
Biyomedikal Enstrümantasyon
Biyomedikal teknolojinin uygulanmasını sağlayan elektronik, mekanik ve robotik sistemlerin tasarımı, üretimi ve uygulamasıdır.

## Slide 8: Biyomedikal teknolojinin ALT dalları
Biyomedikal Tekn. Ve Müh.
Klinik Mühendisliği
Anatomi
Fizyoloji
Biyomekanik
Biyomalzemeler
Biyouyumluluk
Rehabilitasyon Mühendisliği
Tıbbi Cihazlar ve Ekipmanlar
Doku Mühendisliği
Biyoinformatik

## Slide 9: Biyomedikal teknolojinin tarihsel gelişimi
Dün
Bugün
Yarın

## Slide 10
İlk Ameliyathaneler

## Slide 11
Modern Ameliyathaneler

## Slide 12
Modern Ameliyathaneler

## Slide 13
İlk Röntgen Cihazı

## Slide 14
Günümüz Röntgen Cihazı

## Slide 15
EKG

## Slide 16
Protez Tasarımında Değişim

## Slide 17
GÜNÜMÜZ

## Slide 18
GELECEK?

## Slide 19: Tanı-Teşhis-Tedavi Sistemleri
Tanı: Bir hastalığın durumunun ne olduğunun belirlenme sürecidir.
  Hastalığın genel belirtileri
  Hastanın şikayetlerinin incelenmesi
  Tıbbi testler
  Biyomedikal teknoloji araç ve ekipmanları
  ile belirlenir.
Teşhis: Tanı ile elde edilen bulguların ışığında, hastalığın kesin, doğru ve net bir şekilde tanımlanmasıdır.
Tedavi: Tanımlanan hastalığın veya belirtilerinin ilaç veya medikal ekipmanlar kullanılarak ortadan kaldırılması.

## Slide 20: Tanı-Teşhis Sistemleri
Anamnez ve Fiziksel Muayene
  Hastanın geçmişi, şikayetleri ve belirtileri dinlenir.
  Hasta fiziksel açıdan incelenir.
İşitsel ve Dokunsal Algılayıcı Sistemler
  Odyometre: İşitme kaybı analiz edilir. Ses şiddeti ve frekansına bağlı olarak kişinin tepkisi ölçülür.
  Kas-Eklem Refleksi Testleri: Kişinin deri, kas ve eklem hassasiyeti değerlendirilir.

## Slide 21: Tanı-Teşhis Sistemleri
Laboratuvar Sistemleri
  Kan Testleri: Hemoglobin düzeyi, kan sayımı, kanser belirteçleri belirlenir.
  İdrar Testleri: İdrar içerisindeki maddelerin belirlenmesi için yapılır.
  Nefes Testleri: Solunum hastalıklarının belirlenmesi için yapılır.
  Mikrobiyolojik Testler: Enfeksiyon hastalıklarının belirlenmesi için uygulanır.
  Hormon Testleri: Hormonal bozuklukların tespit edilmesi için yapılır.
  Genetik Testleri: Genetik hastalıkların tespit edilmesi için uygulanır.

## Slide 22: Tanı-Teşhis Sistemleri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
  X-Işını Sisetmleri (Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi, BT/CT)
  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG/MRI)
  Ultrasonografi
  Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
  Termal Görüntüleme
  Fluoroskopi
  Endoskopi
  Doku Örnekleme
  Anjiyografi
  Osteodensitometri
  Mamografi
Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
  EKG, EEG, EMG, EOG, …
Klinik Tanı Sistemleri
  Nöropsikolojik testler
Çoklu Tanı Sistemleri

## Slide 23: Tedavi Sistemleri
İlaç Tedavisi
Cerrahi Tedavi
Fiziksel Terapi
Manipülasyon Tedavisi
Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Psikoterapi
Radyoterapi
Kemoterapi
Akupunktur

## Slide 24: PROTEZ VE ORTEZ ALANINDA TANI-TEŞHİS-TEDAVİ SÜREÇLERİ
Tanı ve Teşhis: Doktor veya ortopedi uzmanı tarafından gerçekleştirilir.
  Fiziksel muayene
  Röntgen
  MRG
  Yürüyüş Analizi
Tedavi Planlama: Hastanın ihtiyacına yönelik olarak en uygun protez veya ortez, kişinin fiziksel durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.
  Hastadan ölçü alma
  Uygun protez veya ortezin modellenmesi ve tasarlanması
  Kişiye özel olarak hazırlanan protez veya ortezin üretimi veya temin edilmesi
  Elde edilen protezin hastaya uyarlanarak uygulanması ve ayarlanması
Rehabilitasyon: Protez veya ortezi kullanmaya başlayan hastanın fonksiyonel becerilerini en iyi şekilde iyileştirmek için fizyoterapi egzersizlerinin uygulanması
Bakım ve Onarım: Hastanın kullandığı protez veya ortezin belirli aralıklarla teknik takibinin yapılması

## Slide 25: BÖLÜM-2 Biyomedikal Teknolojinin Genel Klinikte ve Protez/Ortez Alanındaki Uygulamaları
  Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
  Biyomedikal Enstrümantasyon ve Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
  Rehabilitasyon Robotiği
  Biyomalzemeler
  Biyomekanik

## Slide 26: Biyomedikal Teknolojinin uygulama alanları
Tanı/Teşhis Sistemleri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
Tedavi Sistemleri
İnfüzyon Pompaları
Medikal Lazerler
Destek Sistemleri
ve Ekipmanları
Kalp-Akciğer Pompası
Cerrahi Sistemler
Radyoterapi Cihazları
Küvöz
Diyaliz Sistemleri
Kalp Pili ve implant edilebilir defibrilatörler
Sürekli glikoz takip sistemleri
Derin beyin stimülatörleri
Ventilatörler (Solunum Cihazları)
Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
Rehabilitasyon Robotiği
İmplantlar ve yapay organlar

## Slide 27: Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Transmisyon
(Enerji geçirimi)
Röntgen (X-Ray)
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Emisyon
(Enerji yayımı)
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Termal Görüntüleme
Refleksiyon
(Enerji yansıması)
Ultrasonografi (US)
Ekokardiyografi
Mamografi
Tomosentez
Floroskopi
Gama Kameraları
Doppler Ultrason

## Slide 28: Tıbbi Görüntüleme Sİstemleri
Enerji
Dedektör
Enerji
Dedektör
Enerji / Dedektör
Transmisyon
Emisyon
Refleksiyon

## Slide 29: Transmisyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
X-Ray
BT

## Slide 30: Transmisyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
Mamografi
Tomosentez

## Slide 31: Transmisyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
Floroskopi
Anjiyografi

## Slide 32: Emisyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
Manyetik Alan
MRG

## Slide 33: Emisyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
Termal Kamera
Gama Kamera
Infrared Enerji

## Slide 34: Refleksiyon tabanlı tıbbi görüntüleme sistemleri
Ultrasonografi
Ekokardiyografi
Doppler

## Slide 35: Biyomedikal enstrümantasyon ve Fizyolojik sinyal izleyiciler
Biyomedikal enstrümantasyon, kan basıncı, beyin dalgaları, kas sinyalleri gibi fizyolojik işaretlere ait verileri ölçen cihazların yanı sıra bir hastayı hayatta tutmaya yardımcı olabilecek cihazlar tasarlamaya odaklanan bir çalışma alanıdır .
İnsan vücudundan alınan verilerden klinik açıdan anlamlı sonuç çıkarabilen cihaz, ekipman veya sistemler biyomedikal enstrümantasyon tasarımlarıdır.
Doku ve organların aktivitesini takip edebilen tıbbi cihazlar ve fonksiyonel yaşam-destek sistemleri biyomedikal enstrümantasyon sistemlerine girmektedir.
  Fizyolojik sinyal takipçileri
  İnfüzyon pompası
  Diyaliz sistemleri
  Kalp-akciğer pompası
  Yapay organlar
  …

## Slide 36: İnsan-Enstrümantasyon sistemi
Enerji/Sinyal Kaynağı
(İnsan Vücudu)
Elektriksel
Mekanik
Manyetik
Optik
Termal
Ses (Ultrasound)
Transducerler (Dönüştürücüler)
Elektrotlar
Sensörler
Sinyal Kuvvetlendirici
Sinyal İşleme
Görüntüleme
Uyarıcı
Kontrol/Geri Besleme
Kaydetme
Veri İşleme
Veri Gönderme
Alarm/Uyarım

## Slide 37: Fizyolojik Sinyal İzleyiciler
Doku ve organlar çalışırken elektriksel, optik, mekanik, termal veya manyetik enerji oluştururlar.
İnsan vücudunun fizyolojik parametrelerini algılayan, görüntüleyen ve takip eden enstrümantasyon sistemleridir.
  Elektroensefalografi (EEG): Beyindeki elektriksel aktivitenin grafiksel gösterimi
  Elektrokardiyografi (EKG): Kalpteki elektriksel aktivitenin grafiksel gösterimi
  Elektromiyografi (EMG): Kaslardaki elektriksel aktivitenin grafiksel gösterimi
  Elektrookülografi (EOG): Göz kaslarındaki elektriksel aktivitenin grafiksel gösterimi
  Elektroretinografi (ERG): Retinada oluşan sinyallerin grafiksel gösterimi
  Elektrogastrogragi (EGG): Mide aktivitesinin grafiksel gösterimi
  Fotopletismografi (PPG veya Pulse Oksimetre): Kan dolaşımındaki hacimsel değişim ve oksijen miktarını algılayan optik tabanlı sistemler
  Solunum Monitörleri: Solunum hızı ve derinliğinin grafiksel gösterimi
  Galvanik Deri Direnci Monitörü: Derinin elektriksel iletkenliğinin grafiksel gösterimi

## Slide 38
EEG
EKG
EMG
EOG
ERG
Pulse Oksimetre

## Slide 39: Rehabilitasyon robotiği
Rehabilitasyonun amacı;
  Zayıflama sonucu motor hareketi sağlayamayan kaslarda fonksiyonel iyileştirme sağlamak,
  Yapısal bozulmaların miktarını en aza indirmektir.
Robotik rehabilitasyon;
  Fiziksel hareketi gerçekleştiremeyen bir hastanın istenilen hareketi yapabilmesini sağlar.
  Yüksek dozda, yüksek yoğunlukta ve verimlilikte egzersiz yapılmasını sağlar.
  Fiziksel harekette insan hatasını en aza indirir
  Fizyoterapistlere destek olur.

## Slide 40: Rehabilitasyon robotiğinin uygulandığı durumlar
Spinal kord yaralanması
Serebral palsi (beyin felci)
Parkinson
Multiple Skleroz (MS)
Beyin hasarı
Yürüme ve denge bozuklukları
Ortopedik kaynaklı yürüme ve motor fonksiyon zayıflaması
Nörolojik hastalıklar
İstemli hareket ve motor fonksiyonda bozulmalar meydana getirir.

## Slide 41: BİYOMALZEMELER
İnsan vücudunda işlevini yitiren veya zayıflayan bir doku veya organın;
  Tedavi edilmesi,
  Desteklenerek fonksiyonunun iyileştirilmesi amacıyla
  veya,
  Vücut parametrelerini sürekli olarak takip ederek hastalık teşhisi amacıyla
  biyolojik sistemlerle etkileşime girecek şekilde tasarlanmış malzemelerdir.
Metaller
Diş implantları
Seramikler
Yapay kemikler
Polimerler
İlaç salınım ve taşınım sistemleri
Damar içi stentler
Cerrahi aletler
Ortopedik implantlar ve protezler
Kraniyal implantlar
Yapay diş
Kemik greftleri
Kemik çimentosu
Doku mühendisliği
Yapay damarlar
Biyobozunur yapılar
Oftalmolojik uygulamalar
Kompozitler (Metal/Seramik/Polimer kombinasyonu ile oluşturulan malzemeler)

## Slide 44: BİYOMEKANİK
İnsan vücudunun hareketlerini veya insan vücudunda fonksiyonel iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirilen sistemleri;
  Mekanik özellikleri bakımından inceleyen ve analiz eden bilim dalıdır.
Sistemlerin statik (durağan) veya dinamik (değişken) kuvvet altındaki durumları biyomekanik prensipler ile analiz edilir.
Biyomedikal amaçlarla geliştirilen tedavi edici veya destekleyici sistemlerin stabilitesi biyomekanik analizler sayesinde sağlanır.

## Slide 45: Biyomekanikte temel modelleme
F
R
R
F
Boyun hareketleri
Boyun kasları
F
R
Kol hareketleri
Kol kasları

## Slide 46: Biyomekanikte temel modelleme
R
F
Plantar fleksiyon
Ayak ve bacak kasları
F
R

## Slide 47: Biyomekanikte temel modelleme
R
F
F
R
Yük taşıma
Kol kasları

## Slide 48: Biyomekanikte temel modelleme
F (Kuvvet) kaslar tarafından oluşturulur.
R (Yük) ağırlık veya yerçekimi gibi dış kaynaklı parametreler olabilir.
Fizikteki enerjinin korunumu prensipleri ile biyomekanik hesaplamalar gerçekleştirilir.
  Etki-Tepki prensibi
  Momentumun korunumu
F