## Slide 1: Biyomedikal Teknoloji
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ortopedik Protez ve Ortez Programı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Burak İSTANBULLU
DERS-5
PROTEZ-ORTEZ TASARIMDA BİYOMEKANİK
  Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (M4 Binası Arkası)
  0222 239 37 50 - 3186
  oburak.istanbullu@ogu.edu.tr

## Slide 2
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ DERSİ HAFTALIK DERS PLANI |  | 
Hafta | Tarih | KONULAR
1 | 27.02.2023 | Biyomedikal Teknolojiye Giriş ve Uygulama Alanları
2 | 06.03.2023 | Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk
3 | 13.03.2023 | Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri
4 | 20.03.2023 | Akıllı Biyomalzemeler ve Protez-Ortez Uygulamaları
5 | 27.03.2023 | Protez-Ortez Tasarımda Biyomekanik
6 | 03.04.2023 | Yürüyüş Analizi ve Protez-Ortez Alanındaki Önemi
7 | 10.04.2023 | Fizyolojik Sinyaller ve Biyomedikal Enstrümantasyon
8 | 17.04.2023 | Biyosensörler ve Biyotransdüserler
9 | Daha sonra açıklanacak | ARA SINAV
10 | 01.05.2023 (Resmi tatil, telafi dersi yapılacak) | Protez ve Ortotik Cihazlarda Kontrol Sistemleri
11 | 08.05.2023 | İnsan-Makine Arayüzü ve Nöroelektriksel Kontrol
12 | 15.05.2023 | Protez Cihazlarda Miyoelektriksel Kontrol
13 | 22.05.2023 | Protez ve Ortotik Sistemlerde Bilgisayar Destekli Tasarım
14 | 29.05.2023 | Protez ve Ortotik Teknolojide Güncel Araştırma Trendleri
15 | 05.06.2023 | Protez ve Ortotik Sistemlerin Geleceği ve Karşılaşılan Problemler
16 | Daha sonra açıklanacak | FİNAL SINAVI
BURADAYIZ

## Slide 3: Mekanik ve biyomekanik
Mekanik
  Sistemlerin ve parçacıkların üzerine uygulanan kuvvetlerin etkilerini inceler.
  Bu sistemler sabit veya hareketli olabilir.
Biyomekanik
  Mekaniğin prensiplerinin canlılar üzerinde uygulanmasını inceler.
  Sabit ve hareketli durumlar için uygulanabilir.
MEKANİK
Katı Cisimlerin Mekaniği
Akışkanlar Mekaniği
Şekil değiştiren cisimlerin mekaniği
Rijit cisimlerin mekaniği
Statik
Dinamik
Kinetik
Kinematik
Sıvı ve Gaz Statiği
Sıvı ve Gaz Dinamiği

## Slide 4: Newton’un temel fizik yasaları
1-Eylemsizlik Prensibi
  Bir cismin üzerine etki eden toplam kuvvet sıfır ise cisim başlangıçta duruyor ise durmaya devam eder veya hareket ediyor ise bu hareket sabit hızla devam eder.
2-Hareket Yasası
  cisme etki eden kuvvetin kütlesi ve ivmesinin ürününe eşit olduğunu belirtir. Nesneler tarafından üretilen etkiler, kütlelerine ve hızlarına bağlıdır.
3-Etki-Tepki Prensibi
  Bir cisme, bir kuvvet etki ediyorsa; cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur.

## Slide 5: Protez ve ortez için biyomekanik
Kuvvet
  Bir objenin veya sistemin hareketini veya durumunu değiştirme etkisi olan dış etkidir.
  Birimi Newton’dur.
  m: Kütle
  a: İvme (Yerçekimi ivmesi=9,8 m/s2)
Basınç
  Birim yüzey alana etki eden kuvvetin miktarıdır.
  Birimi Newton/Alan’dır.
  Burada alan mm2, cm2, m2 gibi birimlere sahip olabilir.

## Slide 6: Protez ve ortez için biyomekanik
Sabit bir kuvvetin etki ettiği yüzeyin alanı artırılarak basınç miktarı azaltılabilir.
Protez ve ortez tasarımlarında bu husus dikkate alınır.

## Slide 7: Kuvvetlerin sınıflandırılması

## Slide 8: Kuvvetlerin sınıflandırılması

## Slide 9: Kuvvetlerin sınıflandırılması

## Slide 10: Kuvvetin Döndürme Etkisi: MOMENT

## Slide 11: Kuvvetin noktaya göre momenti

## Slide 12: Statik (Durağan) sistemlerde denge

## Slide 13: Statik (Durağan) sistemlerde denge

## Slide 17: Sistemlerde bağlantı çeşitleri ve mesnet tepkileri

## Slide 18: Kayar Mesnet
W
Fx1
Fx2
Fy2
Fy1
Ax1=-Fx1
Ax2=-Fx2
Ay1=0
Ay2=0
x yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem x yönünde hareketsiz kalır.
y yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşmaz. Bu yüzden sistem y yönünde hareket edebilir.

## Slide 19: Sistemlerde bağlantı çeşitleri ve mesnet tepkileri

## Slide 20: Sabit mafsal
Fx
Fy
Ax=-Fx
Ay=-Fy
x yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem x yönünde hareketsiz kalır.
y yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem y yönünde hareketsiz kalır.
Dönme momentine karşı mesnet tepkisi oluşmaz. Bu yüzden sistem döndürülebilir durumdadır.

## Slide 21: Sistemlerde bağlantı çeşitleri ve mesnet tepkileri

## Slide 22: Sistemlerde bağlantı çeşitleri ve mesnet tepkileri

## Slide 23: Ankastre Mesnet
Fx
Fy
Ax=-Fx
Ay=-Fy
MA
A
x yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem x yönünde hareketsiz kalır.
y yönünde uygulanan kuvvete mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem y yönünde hareketsiz kalır.
Dönme momentine karşı mesnet tepkisi oluşur. Bu yüzden sistem herhangi bir eksen etrafında döndürülemez.

## Slide 26: İnsan vücudunda kuvvet ve mesnet yapısı

## Slide 27
A
Soru: Yandaki şekilde verilen, 1 kg ağırlığa sahip bir yük taşıyan robotik kolun eklem bölgesi olan A mesnet noktasındaki tepki kuvvetlerini hesaplayınız. (g=9.8 m/s2)
m=1 kg
Çözüm:
  Adım-1: Serbest Cisim Diyagramı çizilir ve denge prensipleri uygulanır.
Fx=0 kN
Fy=9.8 kN
Ax
Ay
A
  Adım-2: Denge denklemleri kurulur ve çözüm bulunur.
  Sistem A eklemi etrafında dönme serbestliğine sahiptir. Dolayısıyla dönme momenti oluşmaz.

## Slide 28: Ağırlık merkezinin belirlenmesi
Uzayda yer kaplayan bir cismin tüm kütlesinin bir noktada toplamak istesek, o noktanın konumu ağırlık merkezi olacaktır.
Kuvvet ve hareket problemlerinde cismin ağırlık merkezi kullanılır ve hesaplamalarda oldukça kolaylık sağlar.
Düzgün geometrik cisimlerin ağırlık merkezlerinin bulunması nispeten kolaydır. Fakat daha karmaşık cisimlerin de ağırlık merkezi hesaplamaları yapılabilmektedir.
Ağırlık merkezi veya kütle merkez birçok sistemin tasarlanmasında ve dengelenmesinde önemli rol oynamaktadır.

## Slide 29: Ağırlık merkezinin belirlenmesi
Eğer cisim herhangi bir noktasından asılırsa, asıldığı noktadan geçen düşey doğrultu ağırlık merkezinden geçecek şekilde dengelenir.
Bu özellikten faydalanılarak cisimlerin ağırlık merkezleri bulunabilir. Buna göre, farklı iki noktasından asılan cismin düşey doğrultularının kesiştiği nokta ağırlık merkezi olur.
Düzgün ve türdeş cisimlerin ağırlık merkezleri geometrik merkezleridir.

## Slide 30: Ağırlık merkezinin belirlenmesi
Aynı düzlemde bulunan, birden çok cismin oluşturduğu sistemin kütle merkezinin koordinatları;
  Önce ağırlık merkezi vektörünün x eksenini kestiği nokta hesaplanır.
  Sonra ağırlık merkezinin y eksenini kestiği nokta aşağıdaki yöntemle hesaplanır.
y
x
x6
y6
x5
y5
x4
y4
x2
y2
x3
y3
x1
y1
(x,y)
G1
G2
G3
G4
G5
G6

## Slide 32: Ağırlık merkezinin belirlenmesi
Cisimlerde ve yapılarda burada olduğu gibi ne kadar çok noktadan hesaplama yapılırsa ağırlık merkezi o kadar doğru bulunur.
Cismi oluşturan bütün noktaların toplamı;
  Tek boyutlu cisimler için UZUNLUK
  İki boyutlu cisimler için ALAN
  Üç boyutlu cisimler için HACİM
  olacaktır.
Bir cismin ağırlık merkezinin bulunması için;
  Cisim basit alt geometrik şekillere bölünür.
  Cismin bütününü meydana getiren her bir alt şeklin ağırlık merkezi ayrı ayrı bulunur ve vektörel kuvvetler olarak gösterilir.
    Eklenen parçalar pozitif vektör
    Çıkarılan parçalar negatif vektör olarak gösterilir.
  Bütün kuvvetlerin bileşkesi, cismin toplam ağırlığını ve ağırlık merkezini verir.
Eklenen parça
(+)
Çıkarılan parça
(-)

## Slide 33: Ağırlık merkezinin belirlenmesi (ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMÜ)
Soru: Şekilde verilen cismin ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplayınız.
Çözüm:
  Cismi bir daire ve üçgen meydana getirmektedir.
    Daire: Eklenen Parça (+)
    Üçgen: Çıkarılan Parça (-)

x=6.54 mm
G


## Slide 34
Amputasyona bağlı olarak vücudun ağırlık merkezindeki değişim

## Slide 35
Soru: Yandaki Şekilde verilen cismin ağırlık merkezinin koordinatlarını hesaplayınız.